2014 .gada 10.janvārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

Mēbeļu un darba galdu (zēnu mājturības kabinetam) piegāde un uzstādīšana Svētes pamatskolā (JNP 2014/01)

Precizējumu veikšana

1.Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija veic Nolikuma  pielikuma Nr.3 „Tehniskā specifikācija” 4. daļas „Darba galdu iegāde Svētes pamatskolas zēnu mājturībai” tehniskās specifikācijas precizējumu:

| Darba galdi (ēvelsoli) zēnu mājturībai, vienvietīgi 1200x500x850mm | gab | 10 | Metāla sametināts karkass: rāmis no tērauda caurules 45x45x4mm, piemetinātas kājas no terauda caurules 40x40x2mm ar augstuma regulējamiem šķīvveida balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai. Kustīgs iespilēšanas rāmis no stūrena 40x40x5mm ar metāla skrūvveida mehānismu (1 kompl.) (skrūves diametrs 24mm vītne taisnstūra). Režģveida plaukts sagatavju uzglabāšanai no 35x35x4mm stūreņa un 10mm diametra tērauda stieņa. Darba virsma – klājums no 38..42mm bieza finiera (bērzs). Metāla fiksatori – 2 gab./ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija veic Nolikuma pielikuma Nr.3 „Tehniskā specifikācija” 5. daļas „Metāla darba galdu iegāde Svētes pamatskolas zēnu mājturībai ” tehniskās specifikācijas precizējumu:

Metāla darba galdi zēnu mājturībai (6 gab):

Atslēdznieka metāla skrūvgalds, ar 3 atvilktnēm, ar ekrānu:

1. Atslēdznieka metāla skrūvgalds paredzēts ekspluatācijai metāla apstrādes telpās.

2. Atslēdznieka metāla skrūvgalds sastāv no:

a) no sametināta metāla karkasa no tērauda caurules 40x40x2mm;

b) 4 regulējamiem metāla balstiem (d=60mm) ar iespēju piestiprināt grīdai;

c) galda darba virsmas – sametināts rāmis no tērauda stūreņa 40x40x4mm, iepildīts ar koka vai finiera plātni 32mm; augšā piemetināta tērauda loksne (biezums 2mm); virsmas daļa zem skrūvspīlēm arī pastiprināta ar piemetinātu tērauda loksni (biezums 3mm);

d) trīm metāla atvilktnēm instrumentu un aprīkojuma uzglabāšanai (vienas atvilktnēs gabarīti L450xB500xH190mm, ar metāla vadotnēm ar pilnu izvirzīšanu);

e) metāla aizsargekrāna – L900xB20xH650mm (sametināts ekrāna karkass no tērauda caurules 20x20x1,5mm un tērauda loksnes 1mm).

3. Atslēdznieka metāla skrūvgalda gabarīti:

a) garums – 900-1000mm;

b) platums – 600mm;

c) skrūvgalda darba virsmas augstums – 850mm;

d) augstums kopā ar ekrānu – 1500mm

4. Vispārējais apraksts un lietošanas noteikumi.

4.1. Atslēdznieka metāla skrūvgaldā ir metāla atvilktne, kuras uzstādītas uz metāla vadotnēm. Metāla vadotņu ekspluatācijas garantijas termiņš ir 1 gads, vienas atvilktnes noslogojums – 25kg.

5. Atslēdznieka metāla skrūvgaldu piegādā samontētā veidā un uzstādīšana notiek bez montāžas. Nepieciešamības gadījumā atslēdznieka metāla skrūvgaldu var piestiprināt pie grīdas.